## бЫтовой очиститель воздуха

## Boyler

Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию!

Чистый воздух для Вашего здоровья и комфорта

Благодарим Вас за Ваш выбор в пользу воздухоочистителя Boyler.  Вы стали обладателем прибора с применением передовых технологий очистки воздуха.

В настоящем приборе используется несколько типов фильтрации воздуха:: HEPA фильтр, фотокаталитический фильтр, угольный фильтр, УФ свет, ионизатор воздуха, в совокупности это является источником превосходного качества воздуха.

Этот прибор произведен по современным технологиям  для Вашего полного удовлетворения в качестве очищенного воздуха.

# Меры безопасности

- Всегда подключайте прибор непосредственно в электрическую розетку не используя при этом электрический удлинитель кабеля питания.

- Всегда выключайте прибор при его перемещении или замене фильтрующих элементов.

- Не допускайте попадания различных предметов в отсек вентиляции воздуха.

- Не пользуйтесь прибором если отсутствуют компоненты очистки или они повреждены.

- Не используйте прибор в маленьком замкнутом пространстве.

- Не используйте прибор вне помещения.

- Никогда не позволяйте детям играть с прибором или находится вблизи него без присмотра.

- Никогда не используйте прибор вблизи взрывоопасных газов.

- Никогда не погружайте прибор в воду при его чистке.

- Никогда не эксплуатируйте прибор с поврежденным электрическим кабелем.

Как работает Ваш воздухоочиститель

- Грязный, пыльный воздух втягивается через правую сторону прибора. Проходит через НЕРА фильтр, который улавливает мелкие частицы, дым, пух, волосы, пыльцу, шерсть животных и т.д.

- Эффективность НЕРА фильтра составляет 99.97% и позволяет улавливать микроскопические частицы размером 0.03 микронов.

- Угольный фильтр активно удаляет неприятные запахи, ядовитые газы путем их поглощения.

- УФ свет и фотокаталитический фильтр убивает бактерии и вирусы находящиеся в воздухе.

- Ионизатор воздуха заряжает воздух отрицательными ионами для оказания антистатического действия и создают благоприятный микроклимат в помещении.

Описание прибора

- Ручка для открывания отсека для фильтров.

- 3 в 1 кассета фильтров (1 комплект)

-HEPA фильтр (внешний - фронтальный)

- Угольный фильтр (средний)

- Фотокаталитический фильтр (тыльная сторона)

- УФ лампа (254 НМ), 2 шт.

- Магнитная подушка (2 шт.)

- Выход воздуха и ионизатор

(ионизатор ниже воздушного выхода)

F.  Решетка вентиляционная закрывающая фильтры.

Панель управления:

1.“ON/OFF” кнопка Вкл/Выкл:

Нажмите кнопку для включения или выключения прибора.

2.“Timer” кнопка Таймер:

1)При последовательном нажатии кнопки устанавливается время работы воздухоочистители соответственно: 2 часа, 4 часа, 8 часов по истечении установленного времени работы происходит автоматическое отключение прибора.

2) При нажатии на кнопку Таймер в процессе работы, световой индикатор показывает время до отключения прибора..

3) Чтобы выбрать непрерывный режим работы надо нажать несколько раз на кнопку Таймер пока не погаснут индикаторы времени.

3.“Speed” кнопка Скорость:

При последовательном нажатии кнопки изменяется скорость вращения вентилятора L- низкая, М – средняя, Н – высокая.

1) При включении приборы автоматически выбирается L- низкая скорость.

2) Чтобы изменить скорость вращения вентилятора нажимайте на кнопку скорость, красный свет индикатора указывает на выбранный параметр скорости;

3) В первое использование прибора, мы предлагаем использовать высокую скорость (Н) через 30 минут работы вентилятора.

3.“Ionizer and UV" кнопка УФ и ионизатор:

- 1 нажатие: Ионизатор и УФ лампы включены.

- 2 нажатие: Ионизатор выключен и УФ лампы включены.

- 3 нажатие: Ионизатор и УФ лампы выключены.

Настройка по умолчанию: ионизатор включен, УФ лампы выключены. Очиститель будет возвращен к настройке по умолчанию после 3-х нажатий на кнопку.

Важное замечание: Когда прибор не эксплуатируется долгое время отключите его и выньте электрический кабель из розетки.

Инструкция по эксплуатации воздухоочистителя

1.Удалите защитную плёнку с комплекта фильтров В (Рис. 1)  и установите фильтр на место как указанно в разделе «Замена фильтров».

2.После установки фильтров выберете подходящее место в комнате для установки прибора.

3.Включите прибор.

4. Настройте прибор по Вашему желанию см. раздел «Панель управления».

Обслуживание и чистка воздухоочистителя

Пластиковый корпус  – грязь, пыль, пятна могут быть очищены влажной мягкой тканью. Без применения абразивных материалов. Своевременная чистка и обслуживание прибора сохранит надолго привлекательную внешность.

Наружная пластиковая решетка может быть очищена пылесосом или вымыта в холодной воде.

ВНИМАНИЕ: Кассета фильтров 3 в 1 не подвергается чистке и является одноразовой.

# Замена фильтров

Чтобы Ваш воздухоочиститель постоянно находился в высокоэффективном  рабочем состоянии необходимо периодически производить замену фильтров. Срок службы фильтра рассчитан на 6-12 месяцев при нормальных условиях использования. Если прибор будет эксплуатироваться непрерывно на высокой скорости в комнате с выской концентрацией загрязнения, то срок службы фильтров значительно сократится. В более чистой окружающей среде на более низких скоростях, срок службы фильтр продлится дольше.

У прибора есть индикатор замены фильтра, если индикатор НЕРА фильтра стал черный как показано на рисунке ниже, необходима срочно произвести замену фильтров.

Замена фильтра         Приемлемый уровень  Нормальный уровень

## Замена фильтра

Шаг 1                                            Шаг 2                                Шаг 3

ШАГ 1

- Выключите прибор и выньте электрический кабель из розетки.

- Откройте крышку фильтров ручкой «А» (см. Рис. 1).

- Выньте использованную кассету фильтров.

ШАГ 2

- Распакуйте новые фильтры, удаляя защитную пленку.

- Установите кассету с новыми фильтрами. Фильтр фотокаталитический должен быть расположен к УФ лампе, а НЕРА фильтр – снаружи.

ШАГ 3

-Закройте крышку отсека фильтров.

# Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 В, частота - 50 Гц

Мощность:  35 Вт

Отрицательные ионы:  ≥ 2.0×106  ионов/куб.см

Воздушный поток:       108 м3/ч (высокая скорость)

УФ свет:      длина волны: 254 нанометров

Срок службы лампы: ~ 20 000 часов

Вес:        2.9 кг

Размеры:   28 x 20.5 x 41.5 см

Площадь применения: ~ 30 м2

Возможные неисправности и способы их устранения

При выполнении любой из нижеописанной проверки отключите прибор.

| Недостаточный воздушный поток | Проверьте состояние фильтров на загрязнение Проверьте на возможность посторонних предметов в вентиляционном отверстии на входе и выходе. |
| --- | --- |
| Чрезмерный шум | Проверьте на возможность посторонних предметов в вентиляционном отверстии на входе и выходе. Сильное загрязнение фильтров. Уплотнительные прокладки неправильно установлены. Неустойчивое положение прибора. |

Гарантия: 1 год с даты покупки прибора.

По всем гарантийным случаям, пожалуйста, обращайтесь к вашему продавцу.

Укажите дату установки нового фильтра.

_____________	___________	___________

День		    Месяц		  Год

Поместите эту запись в прибор.

Дата продажи:__________________________________

Продавец:______________________________________

м.п.

# Text boxes

Модель В-8100

(Рис. 1)

E                      D           C            B                  A

F